COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio di Siracusa

- UFFICIO ecologia ed ambiente -

____________

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Relazione tecnica crollo laterizi solaio PT. Immobile in catasto al fg.37 part.1129.

In data 06/12/2016 alle ore 8,00 a seguito di richiesta dai Vigili del Fuoco, nucleo distaccamento di Pachino, avente per oggetto verifica del distacco delle cartelle di intradosso (fondelli) delle pignatte utilizzate nei solai in latero-cemento, del Piano Terra, per avvenuto crollo nella camera da letto (foto 1) ho riscontrato:

L’immobile in oggetto è ubicato a Rosolini (SR) in via N. Sauro n. 64, risulta costituito da tre elevazioni fuori terra, con struttura portante mista e solai in latero-cemento.

Al piano terra, nel vano adibito a camera da letto, (foto 2 e 3) si rileva lo sfondellamento (o scartellamento) del solaio in latero-cemento caratterizzato dal distacco parziale del fondello in laterizio e dello strato di intonaco.

In collaborazione con i vigili del fuoco è stato verificato l’intero piano, riscontrando che tutti i vani presentano il distacco parziale del fondello in laterizio e dell’intonaco dei solai, nella parte inferiore dei laterizi in latero-cemento, con rischio di crollo, come verificatosi nella camera da letto. Da una prima valutazione tale distacco è dovuto ad una pregressa presenza di stillicidi d’acqua, che ha dato luogo a un’espansione del laterizio, come anche la corrosione e l’ossidazione dell’armatura dei travetti, con conseguente spinta, sia sul calcestruzzo nell’interno dei ferri di armatura, sia a carico dei blocchi di laterizio adiacente.

Si sono verificate anche le unità abitative sovrastanti piano primo e secondo le quali non evidenziano condizioni di sfondellamento.

L’immobile in atto, risulta:

- piano terra, affittato ai signori coniugi: Tela Giuseppe nato a Modica il 04/07/1941 e Linguanti Giovanna nata a Modica il 19/02/1947;

- piano primo, disabitato;

- piano secondo, affittato ai signori coniugi Palermo Patrizia nata a Omegna il 06/06/1975 e Runza Giovanni nato a Rosolini il 20/10/1973.

L’immobile risulta censito al catasto fabbricati al fg.37 particella 1129 di proprietà dei signori Giannone Emanuele nato a Noto il 02/06/1967, Giannone Pietro nato a Rosolini il 28/09/1963, Giannone Roberto nato a Rosolini il 02/03/1969 e Giannone Salvatore nato a Rosolini il 20/08/1962.

I muri perimetrali dell’edificio e le strutture intelaiate non presentano condizioni evidenti di pericolo, sono a piombo e non si intravedono lesioni.

Dalla verifica effettuata, in via urgente e nelle more di un’ordinanza del Sindaco, si ritiene utile l’immediato sgombero del piano terra e l’inagibilità dell’edificio, in quanto, non si è in grado di constatare la resistenza del solaio e dei ferri, poiché occorre una valutazione della distribuzione planimetrica dell’edificio, per individuare quali solai subiscono maggiori deformazioni a parità di carico, quindi mediante un’ispezione termografica e mediante apposita strumentazione, per valutare,  se sono presenti segni evidenti o nascosti, riconducibili al fenomeno, infine con dei saggio atti a rilevare  la geometria completa e la costruzione del laterizio, al fine di valutare la resistenza alle forze verticali.

L’immobile come sopra costituito, deve essere soggetto ad una verifica anche di portata del solaio a Piano Terra, al fine di stabilire l’intervento da eseguire, necessario per il ripristino dei danni e l’eliminazione del pericolo, propedeutici per il rilascio dell’abitabilità dell’edificio.

Per quanto sopra, si ritiene inagibile l’immobile, dando atto, che l’agibilità può essere riacquistata previo intervento di consolidamento e successiva verifica statica.

Da riscontro telefonico e sentito il proprietario sig. Giannone Salvatore, il quale ha comunicato il seguente indirizzo PEC : studioarengariosrls@cgn.legalmail.it per la trasmissione degli atti conseguenziali sia per lo stesso che per i fratelli.

Il Responsabile del Servizio                                                                                            Geom. Giuseppe Vindigni