| COMUNE DI ROSOLINI Libero Consorzio dei Comuni - Siracusa UFFICIO TECNICO COMUNALE - V SETTORE LL.PP |
| --- |
| OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO |
| VISTO si esprime parere favorevole in linea tecnica dal RUP ai sensi dell’art. 5 comma 3, Legge Regionale n. 12 del 12/07/2011. Livello di progettazione: ESECUTIVA Rosolini lì 20/12/2017 Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Piero Fioretti |
| Allegato: N. 4 | RELAZIONE TECNICA |
| Il Progettista Il Collaboratore (Geom. Piero Fioretti) (Sig. Giuseppe Ignaccolo) |
| ROSOLINI, lì 20/12/2017 |

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO.

PREMESSA:

Nel pieno adempimento dei compiti di istituto assegnati al settore Lavori Pubblici e nello specifico all’Unità Operativa Manutenzione strade, questo ufficio redige il presente progetto di manutenzione delle strade del centro urbano in quanto alcuni tratti di strade comunali necessitano di un intervento urgente ed improcrastinabile al fine di eliminare i pericoli alla viabilità ed ai pedoni. Il presente progetto ha la finalità di provvedere alla riparazione delle buche venutesi a formarsi, al ripristino a seguito di deterioramento ed usura del manto stradale, nonché per provvedere alla riparazione delle buche causate da interventi di manutenzione alla rete idrica e/o fognaria eseguiti da questo ufficio e dalle varie segnalazioni ricevute dai cittadini.

La presente relazione relativa ai “LAVORI DÌ MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO”, è redatta a seguito di ricognizione eseguita dai tecnici del settore LL.PP. sulle strade comunali. Dalla ricognizione eseguita, si è preso atto che la manutenzione da eseguire, va fatta sulle strade comunali la dove il manto stradale è particolarmente usurato e dove si presentano numerose buche che rendono le strade sconnesse e pericolose, oltre al ripristino di alcuni tratti di marciapiede la dove necessita la manutenzione della pavimentazione e/o la sistemazione dell’orlatura.

Per la natura dei dissesti presenti e il regolare ripristino delle strade, si procederà con tre tipologie di intervento, differenti tra di loro nell’esecuzione, ma entrambe idonee al raggiungimento dell’obbiettivo generale.

- Le strade individuate che necessitano del rifacimento del manto di usura per tutta la larghezza della carreggiata o per parte di essa;

- per la riparazione delle buche susseguenti a deterioramento del manto stradale o ad interventi di manutenzione eseguiti sui sottoservizi;

- per il ripristino dei marciapiedi

Stante la vastità degli interventi necessari, si potrà procedere ad una manutenzione in funzione delle risorse economiche disponibili ed ad una accurata priorità da assegnare in modo da intervenire urgentemente su quelle strade che concorrono maggiormente alla presenza di pericoli per la viabilità e per i pedoni.

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n° 47 del 13/11/2017 con la quale si è approvato il bilancio di previsione triennale 2017 – 2019;

Vista la Delibera di G.M. n. 149 del 01.12.2017 con la quale viene approvato il P.E.G. ed

il Piano degli obiettivi 2017

Vista la delibera di G.C. n° 154 del 18/12/2017, con la quale si è approvato di prelevare dal fondo di riserva ordinario la somma disponibile di € 80.805,75 e procedere ad impinguare i capitoli-programmi stabiliti dall’Amministrazione Comunale e nello specifico di impinguare di € 50.505,75 il Capitolo afferente alla manutenzione straordinaria di strade del centro urbano;

Che per la manutenzione delle strade del centro urbano, si può impegnare la somma € 50.505,75 che consente quanto meno di poter intervenire con urgenza su quelle strade che necessitano prioritariamente di un intervento di manutenzione al fine di scongiurare pericoli alla cittadinanza con possibili richieste di risarcimento danni che si possono ripercuotere sull’Ente.

Considerato il numero degli interventi necessari riscontrati e di quelli che si riveleranno successivamente alla data della ricognizione, non è possibile indicare con precisione i luoghi dove intervenire. Pertanto sarà compito della D.L. di concerto con l’Amministrazione Comunale a decidere sulla priorità degli interventi di manutenzione da effettuare in virtù delle risorse disponibili.

Per la quantificazione delle risorse da destinare all’uopo, si quantificano in € 50.000,00 circa le risorse necessarie per provvedere alla manutenzione dei tratti prioritari che dovranno essere sottoposti ad interventi con urgenza.

Con le risorse che si intende utilizzare, pari a circa € 50.000,00, i lavori da eseguire con la presente perizia, si possono riassumere sinteticamente come di seguito:

- Potrà essere ripavimentata una superficie stradale previa scarificazione e stesura di conglomerato bituminoso (tappetino) per una altezza di cm. 3 pari a mq. 2.8000;

- Si potrà riparare la sede stradale interessata da scavi di manutenzione varia e/o buche presenti  per complessivi mq. 530

- Si potrà ripristinare, mediante l’asportazione della vecchia pavimentazione e la messa in opera di una nuova pavimentazione con pietrine di cemento pari a mq 38

Le suddette misure non sono vincolanti ma possono variare in aumento o in diminuzione a secondo le necessità e non dovranno comportare nessun aumento contrattuale.

Le tre tipologie di interventi da eseguire sono:

- Dove necessita eseguire la manutenzione all’intera sede stradale o parte di essa, si procederà mediante la scarificazione a freddo della pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso con idoneo mezzo meccanico (scarificatrice), per lo spessore di cm. 3 e conseguentemente la posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura (tappetino) per mezzo di idoneo mezzo meccanico “finitrice”, per uno spessore di cm. 3 opportunamente rullato.

- Gli interventi di riparazione delle buche, saranno eseguiti nel seguente modo: riparazione del manto stradale da eseguirsi previa asportazione del materiale eccedente fino ad una profondità di cm. 5 (scarificazione), risagomatura della buca sino a darle una forma geometrica regolare, trattamento dei bordi e della buca con emulsione bituminosa a caldo/freddo in modo da consentire un perfetto legame tra i componenti, ricoprimento della buca con conglomerato bituminoso (tappetino) compattato con rullo compattatore.

- La manutenzione dei marciapiedi avverrà mediante la rimozione della vecchia pavimentazione, la realizzazione di un novo massetto di sottofondo e la posa in opera della nuova pavimentazione in pietrine di cemento uguale alla preesistente e/o comunque accettata dalla D.L.

Nell’ambito dei suddetti lavori, qualora si rappresenti la necessità di intervenire alla esecuzione di lavorazioni diverse da quelle di cui sopra, esse dovranno essere eseguite e saranno computate con l’applicazione del Prezziario Regionale o attraverso una analisi prezzi redatta dalla D.L. che dovrà essere accettata dalla ditta esecutrice.

I prezzi applicati, per l’esecuzione dei lavori in oggetto, sono desunti dal Prezzario Regionale 2013, e da una attenta analisi dei prezzi di mercato.

Il quadro economico dei lavori di manutenzione stradale da eseguire, come sopra previste, comporta una spesa totale di Euro 50.503,38 così distinta:

| QUADRO ECONOMICO |
| --- |
| SOMMANO PER LAVORI |  | € 39.766,44 | € 39.766,44 |
| Di cui Oneri per la Sicurezza 3% |  | € 1.192,99 |  |
| Restano i Lavori a Base d'Asta |  | € 38.573,45 |  |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE: |  |  |  |
| Per Imprevisti 5% | € 1.988,32 |  |  |
| Per IVA al 22% | € 8.748,62 |  |  |
| Totale Somme a Disposizione dell'Amm.ne | € 10.736,94 |  | € 10.736,94 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | € 50.503,38 |

Progettista:							Collaboratore:

Geom. Fioretti Piero					     Sig. Ignaccolo Giuseppe