# Text boxes

pag. 3

Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O

di

UNITARIO

misura

Nr. 8

Fornitura e collocazione di Struttura per l'arrampicata  costituita da:

A.P.5

-n° 3 pali montanti realizzati in lamellare di pino incollato con resine di classe U

fresati Ø 110 mm scanalati da 4 lati per tutta la lunghezza, forati prima della protezione. Il palo viene poi impregnato sotto vuoto con

prodotti in classe B, privi di stagno, approvati secondo lo standard NTR, così che il legno, alla fine dell'utilizzo, non divenga un rifiuto

"speciale". Il legno viene quindi trattato con vernice ad acqua colorata, penetrante in immersione ed é infine protetto con due mani di

vernice ad acqua trasparente contenente assorbitori di raggi UV che proteggono le fibre del legno dal deterioramento. Il palo,  per non

venire a contatto col suolo, é provvisto di speciali fori verticali ed orizzontali  in cui si inserisce la ferramenta zincata che lo collega

solidalmente al piede costituito da un tubo Ø 38  mm zincato e completo di prefabbricato in c.a. con cui si ottiene il fissaggio al suolo

mediante ricoprimento di terreno. I pali  sono protetti dalle infiltrazioni d'acqua con speciali cappucci alle estremità.

-n°3 pareti da scalare costituite da  pareti in compensato di 15mm rinforzato con pellicola al fenoplasto e con appigli in cemento

poliuretanico. Gli attacchi sono in laminato d'acciaio di 3mm zincato a caldo, trattato con mano di fondo antiruggine e verniciato a

polvere.

Il tutto conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV GS, certificato ISO 9001, ISO 14001.

Dim.:   1,41x1,3m                                    Area di sicurezza: 6,4x 5,6

euro (quattromiladuecentosei/06)

cadauno

4´206,06

Nr. 9

posa in opera di polvere di quarzo compresa finitura e lisciatura con apposita macchina finitrice compreso nel prezzo ogni onere e

A.P.6

magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte

euro (quindici/10)

m2

15,10

Nr. 10

Fornitura e collocazione di torretta con scivolo composta da

A.P.7

-n 1 torre con tetto;

-n 1 scivolo HPL;

-n 1 punto di trasferimento;

MATERIALE:

--n° 5 pali montanti realizzati  in lamellare di pino incollato con resine in classe U, fresati Ø 110

scanalati da 4 lati per tutta la lunghezza, forati prima della protezione. Il palo viene poi impregnato sotto vuoto con prodotti in classe B,

privi di stagno, approvati secondo lo standard NTR , così che il legno, alla fine dell'utilizzo, non divenga un rifiuto "speciale". Il legno

viene quindi trattato con vernice ad acqua colorata, penetrante in immersione ed é infine protetto con due mani di vernice ad acqua

trasparente contenente assorbitori di raggi UV che proteggono le fibre del legno dal deterioramento. Il palo, per non venire a contatto col

suolo, é provvisto di speciali fori verticali ed orizzontali  in cui si inserisce la ferramenta zincata che lo collega solidalmente al piede

costituito da un tubo Ø 38 mm zincato e completo di prefabbricato in c.a. con cui si ottiene il fissaggio al suolo mediante ricoprimento di

terreno. All'estremità  superiore i pali sono protetti dalle infiltrazioni d'acqua mediante uno speciale cappuccio.

- Pavimento costituito da due sezioni di pino una quadrata e l’altra triangolare entrambi con lati di lunghezza 1m  con orditura in legno

unite agli angoli mediante piastre a chiodi già piegate unite a viti autofilettanti. Il legno è unito alle piastre con chiodi ad angolo, la

superficie di calpestio risulta quindi uniforme e senza chiodature. Verniciato con vernice alchidica marrone e impregnato a pressione

secondo classe B.

-	- Parapetti di legno di pino a schema orizzontale  uniti con piastre a chiodi, verniciati alchidicamente e impregnati a pressione secondo

la classe B.

-	I tetti delle torri sono costituiti da due falde triangolari di 1x1m  con orditura di correnti di legno  di pino di 45x45mm, impregnati a

pressione secondo la classe b. Per la copertura è impiegato compensato di 15mm resistente alle intemperie e rinforzato su entrambi i lati

con pellicola al fenolo. Tutti i bordi sono arrotondati e sigillati con tintura acrilica coprente. Il materiale di copertura è avvitato

all'orditura.

- Scivolo di 0,45 x 2,50 m composto da fiancate in HPL mm 18 con bordi arrotondati .Pista di scivolo in lamiera inox  modellata e

inossidabile e masonite temprata in olio per attutire il rumore,

-	punto di trasferimento dotato di scala con scalini di politene riciclato con rivestimento di gomma. Bordi di HPL .Corrimano in acciaio

tubolare elettrozincato, verniciato a polvere.

Il tutto conforme alla normativa EN 1176,marchiato TUV GS, certificato ISO 9001, ISO 14001.

Dim.: 4.4 x 2.1m  3.00m h                      Area di sicurezza: 8.1x 5.3

euro (ottomilanovecento/00)

cadauno

8´900,00

Nr. 11

Fornitura e collocazione di bilico classico con amortizzatori, realizzato con  tronco di pino lamellare scanalato di  diam. 120mm e lungo

A.P.8

3,5m. La seduta è di legno di pino, le sue dimensioni ( 33x120mm) sono studiate per minimizzare il rischio che i bimbi  mettano le

gambe sotto la barra.  I pneumatici sono utilizzati per ridurre l'impatto al suolo.  Le maniglie e i cerchi decorativi sono di compensato di

betulla di 21mm. Tutto il legno è stato trattato in profondità. Il supporto è realizzato in tubo d'acciaio di 42mm zincato a  caldo. Ancorato

con gettata di cemento ad una profondità di 70cm.

Conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV GS, certificato ISO 9001, ISO 14001.

Dim.: 4,8x 0,7m			Area  di sicurezza: 7,8x 3,8m

euro (duemiladuecentosettantaquattro/00)

cadauno

2´274,00

Data, 26/05/2005

Il Tecnico

Ing. Salvatore Miosotis

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: